# Одобрявам:_______________ (

СТАМЕН СТАМОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“ АД

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас“

Бургас, 2018 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

РАЗДЕЛ III:	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

# РАЗДЕЛ V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

# РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

# РАЗДЕЛ VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

# РАЗДЕЛ VIII. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

# РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

# РАЗДЕЛ X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

# РАЗДЕЛ I:

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка има за цел да избере проектант/проектантски колектив, който да изпълни следната услуга: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас“

Изпълнителят следва да изработи технически инвестиционен проект за обект при спазване на изискванията по всички подробно описани в заданието фази и части, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В зоната, предмет на проекта, следва да се осигурят възможности за реализиране на следните инвестиционни инициативи :

Модернизация и устойчиво устройство на територията, която да се превърне в представителен притегателен Индустриален и Логистичен парк; Осигуряване на възможност за реализиране на производствени предприятия за високотехнологични производства, складови сгради, научно-изследователски лаборатории, комплекси и сгради за иновационна  и експериментална дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали и центрове, общежития за работещите в зоната, магазини и заведения за обществено хранене и обслужване в зоната и други съпътстващи дейности; Осигуряване на необходимите места за крайулично паркиране, основни и обслужващи улици за автомобилно движение, пешеходни и велосипедни трасета и др. елементи на уличната мрежа, както и транспортно озеленяване в съответствие с общото устройствено решение за територията; Предвиждане на необходимите мрежи  и съоръжения  за техническата инфраструктура и отводняването на територията.

С инвестиционния проект следва да се осигурят необходимите възможности и мерки за етапна реализация на уличната мрежа и елементите на инфраструктурата, при гарантиране на възможности за захранване и експлоатация на УПИ в обхвата на етапа.

Обществената поръчка ще се финансира изцяло със средства от дейността на Възложителя. Тя включва следните дейности:

Разработване на инвестиционен проект

Инвестиционният проект следва да се изготви във фаза Технически инвестиционен проект (ТИП) по части:

- Част „ПЪТНА“

- Част „ГЕОДЕЗИЯ“

- Част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“

- Част „ЕЛЕКТРО“

- Част „СЛАБОТОКОВИ МРЕЖИ“

- Част „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ“

- Част „ИГП“

- Част „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“

- Част „ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“

Техническият инвестиционен проект да се оформи съгласно изискванията на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно приложеното задание. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

Категория на обекта –  II-ра категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.2, букви „а“ и „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 1  т.2 и ал.2  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Всички части на ТИП следва да бъдат изготвени от проектанти с актуална проектантска правоспособност. Отделните части на проекта да бъдат взаимно съгласувани.

За осигуряване на необходимите мощности съгласно ТИП следва да се сключат договори с експлоатационните дружества. Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да изготви проектната документация в съответствие с действащата нормативна уредба и да съгласува проекта с експлоатационните дружества и контролни органи, като дължимите за съгласуване такси ще за сметка  на Възложителя и не са включени в стойността на поръчката.

Графичните части на проекта следва да изясняват в пълнота проектното решение и да осигурят безпрепятствената реализация на строежа. Обяснителните записки по части следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и спазвани при строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Техническият инвестиционен проект следва да бъде изработен в обем и съдържание, съгласно одобреното задание за проектиране и действащите нормативни изисквания. Техническият инвестиционен проект следва да бъде изработен на база прието от общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас, по Част „Пътна“ с обосновка по останалите части и придружено с предварителна количествено-стойностна сметка за необходимите за реализирането му средства.

Проектното решение трябва да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи. Проектното решение следва да съдържа подробна обобщена количествена и количествено-стойността сметка.

# 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

# Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 74 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

# 3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

# Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства.

# С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

# 4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Мотиви

# Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. Обществената поръчка се възлага с един договор, на един изпълнител. Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на дейностите. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на изпълнението на различните обособени позиции, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на отделните етапи на проектирането. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай е нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата.

# 5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

# Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя в български лева, без ДДС и е максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя.

# Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 100 000 лв. (сто хиляди), без ДДС. Посочените стойности са в лева, без вкл. ДДС. Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е максималния разполагаем ресурс на Възложителя.

ВАЖНО !!!!!!

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя финансов ресурс.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

# Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата!

# 6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията на стойността за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части ще се извърши съгласно договора за обществена поръчка под формата на авансови, междинни и окончателни плащания, и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:

1) Авансово плащане – в срок до 10 /десет/ дни от датата на подписване на договора Възложителят превежда 30 % (тридесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността за изготвяне на техническия инвестиционен проект след представяне на оригинал на фактура от Изпълнителя.

2). Окончателно плащане Плащането на остатъка от стойността за изготвяне на техническия инвестиционен проект по всички части ще се извърши в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинал на фактура за стойността на плащането, както и след приемането на техническия инвестиционен проект и с оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите по реда на чл.142 ал.6 от ЗУТ.

# 7. Срок ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

# Максималните срокове за изпълнение на поръчката са както следва:

7.1. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на техническия инвестиционен проект следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект започва да тече от датата на сключване на договора и предоставяне с приемо-предавателен протокол на окончателни изходни данни на изпълнителя. За краен срок се счита датата на предаване на техническия инвестиционен проект за оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

Срокът спира да тече при доказана необходимост от допълнителни изходни данни за проектант/ите.

Участникът предлага срок за проектиране в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които сроковете са предложени в различна мерна единица и/или предложените срокове превишават посочените максимални срокове.

Мястото на изпълнение на поръчката: Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас, кв. 1, 2, 5, 10 и 4А.

# РАЗДЕЛ II:

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техни-ческа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас“

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

В зоната , предмет на проекта, следва да се осигурят възможности за реализиране на следните инвестиционни инициативи:

Модернизация и устойчиво устройство на територията, която да се превърне  в представителен притегателен Индустриален и Логистичен парк; Осигуряване на възможност за реализиране на производствени предприятия за високотехнологични производства, складови сгради, научно-изследователски лаборатории, комплекси и сгради за иновационна  и експериментална дейност, административни и делови сгради и офиси, изложбени зали и центрове, общежития за работещите в зоната, магазини и заведения за обществено хранене и обслужване в зоната и други съпътстващи дейности; Осигуряване на необходимите места за крайулично паркиране, основни и обслужващи улици за автомобилно движение, пешеходни и велосипедни трасета и др. елементи на уличната мрежа, както и транспортно озеленяване в съответствие с общото устройствено решение за територията; Предвиждане на необходимите мрежи  и съоръжения  за техническата инфраструктура и отводняването на територията.

С инвестиционния проект следва да се осигурят необходимите възможности и мерки за етапна реализация на уличната мрежа и елементите на инфраструктурата, при гарантиране на възможности за захранване и експлоатация на УПИ в обхвата на етапа.

II. ИЗХОДНИ ДАННИ

Територията, предмет на проектиране, обхваща поземлените имоти в строителните граници на гр. Бургас, в територията на  Промишлена Зона „Юг-Запад”.

Имотите са разположени  в зона, ограничена от изток от продължението на бул. „Тодор Александров” – Път I-9, от запад от водна площ и ул. „Комлушка низина”. Имотите граничат с ПИ с действащ ПУП, обособени в УПИ.

За ПИ с идентификатор 07079.663.700 по КК на гр.Бургас е обособен УПИ VII в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура”. За ПИ с идентификатор 07079.663.673 по КК на гр. Бургас е обособен УПИ VIII в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за инженерно-техническа инфраструктура”. За ПИ с идентификатор 07079.663.674 по КК на гр. Бургас е обособен УПИ IX в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за научно-изследователски и технологичен център, бизнес инкубатор”. За ПИ с идентификатор 07079.663.671 по КК на гр. Бургас е обособен УПИ X в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт, атракции и инфраструктура”.

Останалите ПИ в обхвата на проекта са неурегулирани. Имоти с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.671, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699  са държавна частна собственост. Останалите имоти в обхвата на разработката са общинска собственост.

Определеният терен, предмет на проекта, е предимно равнинен, а като надморска височина е близко до морското ниво. От направения предварителен геоложки доклад е установено, че общо геоложкия строеж на терените е съставен от два пласта, от които повърхностния са изключително разнородни насипи, а втория е съставен от пясъци с различен строеж, описан в доклада. Не малка част от терена, разположен между път I-9 и имотите покрай ул. „Комлушка низина” е заблатена. Усвояването на териториите на отделните имоти ще бъде предизвикателство и заради геоложките и хидрогеоложките условия. Следва да се спазват препоръките изложени в Геоложкия доклад, като за всеки от имотите, предмет на бъдеща инвестиционна инициатива, следва да се прави Геоложко и хидрогеоложко проучване.

Територията, на която ще се разположи Индустриалния и логистичен парк не е компактна, тъй като имотите са раздалечени един от друг, между тях има разположени различни имоти-частна собственост, част от които вече са застроени.

Друга важна особеност на терена е наличието на високоволтови въздушни кабелни линии за пренос на електрическа енергия. На Опорния план-Извадка, същите са отразени.

В зоната има съществуващи всички елементи на техническата инфраструктура. В съседни имоти са разположени Ел. подстанция и Водоснабдителна помпена станция.

Една част от улиците в зоната са съществуващи, като за част от тях има одобрени планове за реализация, за други са изготвени само проекти, а за трети има само предвиждания отразени в регулационния план.

Като цяло територията е с добра локация, достъпна е от съществуваща общинска улична мрежа и е контактна на път от Републиканската Пътна Мрежа - Път I-9. През съществуващ пътен възел в непосредствена близост и улици от градската улична мрежа ще се осъществят връзки с цялата градска и извънградска инфраструктура. Територията  е лесно достъпна с връзки към АМ Тракия, както и  с  пътища  I-9 и II-79. По ул. ”Индустриална” има възможност за транспортен достъп до съществуващите търговски пристанища.

Ситуационното разположение на имотите и съществуващата инфраструктура позволяват в тях да се изгради модерна зона за производствени и обслужващи дейности, отговаряща на съвременните изискванията на Европейския съюз.

Намеренията  са територията да се превърне в зона за Индустриален парк, чрез изграждане на съвременни предприятия за безвредни производства, складови  и обслужващи сгради и други съпътстващи дейности.

ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. БУРГАС

Извадка от  ОУП на гр. Бургас

Съгласно действащия ОУП на гр. Бургас имотите, предмет на планиране, попадат в обхвата на устройствена зона 22/Смф - многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия, производства без допускане на вредни дейности и влияния, складове, спорт и атракции и други допълващи дейности.

За територията са допустими следните показатели за застрояване: Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Височина до 15,00м и Озеленяване мин.30%.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

В процедура е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ VII, VIII, IX И X В КВ.4А ПО ПЛАНА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ЮГ-ЗАПАД" ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ СЪОТВЕТНО - 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 И 07079.663.671 ПО КК НА ГР. БУРГАС И ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079. 663.679И 07079.663.699 ПО КККР НА ГР. БУРГАС, ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА "ЮГ-ЗАПАД", ГР. БУРГАС.

Съгласно ПУП-ПРЗ територията се разделя на отделни урегулирани поземлени имоти с площи от 10 до 100 дка, които при нужда могат да се разделят на по-малки или да се окрупняват, за да се получи по-голяма площ, за нуждите на отделни инвестиционни инициативи.

За транспортното обслужване на новообразуваните имоти е разработена система от улици, обвързани с градската транспортна инфраструктура. Влизането в зоната от път I-9 е предвидено от ул. „Тодор Александров” като е обособено локално платно, което се движи успоредно на пътя и чрез напречни улици прави връзката с ул. „Комлушка низина” и територията. Предвидени са и улици за обслужване на всички имоти, включително и за обслужване на стълбовете от високоволтовата 110kV линия при УПИ III от кв.10. Допълнително делене на имотите може да наложи предвиждането и на нова улица единствено при кв.10, като решението по вертикално планиране е съобразено с такава зависимост. Транспортното решение предвижда към улиците паркинги, зелени площи и велосипедни алеи, обвързани в система.

Урегулираните поземлени имоти, предвидени за реализация на отделните инициативи на бъдещите предприемачи са различни по площ, като най-малкия от тях е 10.7 дка, а най-големия е 100.0 дка. Разбира се, тези площи могат да се променят в следствие на разделяне или обединяване с бъдещи изменения на ПУП. Всеки от тях е с осигурен транспортен достъп, а също така е осигурена и възможност за инфраструктурно захранване с ток, вода, газ и канализация за отпадни води и промишлено водоснабдяване, чиито трасета ще преминават в трасетата на обслужващите улици.

Застрояването на имотите се предвижда при условията на действащия Общ Устройствен План на гр. Бургас. Показателите на застрояването са следните :

Плътност на застрояване 		-	мах. 60%;

Височина				- 	5 етажа, мах. – 15.0м;

Интензивност на застрояването	-	Кинт – мах. 3.0

Минимално озеленяване		-	Мин. – 30%

Задължително в границите на УПИ ще бъдат предвидени необходимите места за гариране и паркиране.

Общата територия, на която е разположен парка е около 600 дка. Балансът на територията се изразява в следните числа :

| „Индустриален и Логистичен Парк – Бургас” АД в ПЗ „Юг-Запад” |
| --- |
| Терени по функция | Дял в % | Обща площ |
| Урегулирани имоти за застрояване | 75,96 | 456 007 кв.м. |
| Улици и Паркинги | 8,46 | 50 769 кв.м. |
| Тротоари, велоалеи и зелени площи към тях. | 7,06 | 42 398 кв.м. |
| Зелени площи и Инфраструктура. | 6,60 | 39 658 кв.м. |
| Урегулирани имоти за ТП и Инфраструктура | 1,92 | 11 528 кв.м. |
| Обща площ на Разработката | 600 360 кв.м. |

За усвояване на територията и реализацията на градоустройственото решение са предвидени реконструкции на съществуващите високоволтови въздушни електрически мрежи и мрежите собственост на ЕВН, съгласно схемите към ПУП и изготвени инвестиционни проекти от собствениците на съоръженията. Местоположението на всички проводи и съоръжения съгласно схемите към ПУП са съгласувани  с EVN и ЕСО.

Инфраструктурното захранване е предвидено със схемите по части към ПУП. За отвеждане на дъждовните води извън съоръженията попадащи в улици са предвидени открити дъждоприемни канавки, които са разположени в отделни урегулирани имоти, отредени за инфраструктура.

За отвеждането на каналните води от цялата територия е обособен  УПИ за КПС и едновременно  с това за трафопост. В територията са обособени  УПИ за ТП и инфраструктура.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

ЧАСТ ПЪТНА

Транспортното обслужване на територията на логистичния парк ще се осъществява по локално платно, успоредно на републикански път I-9 „Бургас-Малко Търново“, съвпадащ с трасето на бул. “Тодор Грудов“, както и по новопроектирана улична мрежа.

Да се изготви проект по част Пътна, във фаза Технически проект, съобразно предвижданията на ПУП – ПРЗ. Проектът да се изготви с възможност за етапно изграждане на улиците, като се изготвят съответно изискуемите чертежи за всяка от улиците, както следва:

В ПЪРВИ ЕТАП да се разработи ТИП за улици по участъци както следва:

Локално платно от о.т.225-224-223-222-221-195

Локално платно от о.т.195-196-197-198-199-200-201

Улица от о.т.222-226-227-228

Във ВТОРИ ЕТАП да се разработи ТИП за улици по участъци както следва:

Локално платно о.т.200-202-203-204-205-206-207-208-209

В ТРЕТИ ЕТАП да се разработи ТИП за улици по участъци както следва:

Улица от о.т.195-194

Улица от о.т. 194-193

Улица от о.т.200-210-211-212-213-131-2014-215-216-217-218-219-220-193

Улица от о.т.131-130-129-128-194

Улица от о.т.194-126-135

Крайуличен паркинг от о.т.130-132-133-134-128-129

В текстовата и графичната част на проектната документация, да са ясно обозначени етапите  на изпълнение. За всеки от тях да се изготви подробна количествена сметка и ведомости.

Проектът да се изготви с технически елементи, съответстващи на проектната скорост и функционалното предназначение на улиците, съгласно изискванията на Нормите за проектиране на пътища, Наредба №1 от 26 май 2000г. за проектиране на пътища /ДВ бр. 47/2000г./, Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, "Техническа спецификация 2014" и всички действащи нормативни документи.

Техническите характеристики на локалното платно и улиците да отговарят на изискванията за съответния клас улица. Бул. “Тодор Грудов“, към който ще се привързва локалното платно е градска магистрала II клас от първостепенната улична мрежа на гр. Бургас. Проектните улици да покриват изискванията за:

Локално платно – второстепенна  улична мрежа, IV-ти клас;

Новопроектираната улична мрежа - второстепенна  улична мрежа, V-ти и VI-ти клас.

Напречен наклон на уличното платно– 2,5% , на тротоарите -2%-5%.

Минимален надлъжен наклон – 0,3%.

Ситуационно и нивелетно техническия инвестиционен проект  /ТИП/ да бъде обвързан с:

Действащият план за улична регулация на ПЗ “ЮГ-ЗАПАД“, гр. Бургас;

Подходите към урегулираните поземлени имоти, указани с ПУП-ПРЗ в обхвата на проектната разработка;

Ситуациите с указан подход за имоти с влезли в сила разрешения за строеж;

Изградените подходи към УПИ по одобрени проекти за застроени УПИ със строителни книжа;

Привързване на зоната към главен път I-9 „Бургас-Маринка-Малко Търново“ с локално платно успоредно на пътя.

Транспортното обслужване на локала да се осъществява еднопосочно в посока Бургас – кв. Крайморие по локално платно . Локалното платно да се организира така, че да не се възпрепятства използването на аварийната площадката при км 242+120 и на разположения в нея контролно – пропускателен пункт на КАТ по предназначение.

При проектиране на локалното платно да не се засяга обхвата на път І-9. Наклона на локалното платно да се проектира едностранен към имотите. При проектиране на локала да се вземат в предвид изискванията на ОПУ-Бургас от Протокол за предварителен оглед от 29.06.2018г. и съгласувателно становище на АПИ .

Напречният профил на локалното платно и улиците  да включват: платно за движение мин.2х3,00м, паркинги, тротоари  мин 1,50м  и обособени площи за озеленяване и улично осветление– съгласно предвижданията на ТКП към ПУП-ПРЗ и изискванията на Наредба РД 02-20-2 за ППКТСУТ.

Проектното решение да осигурява подходи към УПИ и  тротоари към тях.

Да се предвиди  трасе за изграждане, като неразделна част от уличната регулация,  на двупосочна велоалея в зоната  в обвръзка с предвижданията или вече изградената градска мрежа от велосипедни алеи.

Нивелетното решение да бъде изработено при спазване на изискванията на нормативните документи и да обвързва изградената част от бул.„Тодор Александров“ с предвидения локал и изградените улици.

Да се предвидят всички необходими мерки, които да осигурят правилното оттичане на водите от пътното тяло.

Да се  разработят детайли за оформяне на разделителната ивица, тротоара  и  банкета. Да се покаже разположението на предпазната ограда и отводнителните съоръжения в обхвата на локала и главен път I-9;

Настилки – съобразно функцията на зоната:

За платната за движение - Да се оразмери конструкцията на асфалтовите настилки за 11,5 т/ос, за експлоатационен период от 15 год., при Ен = 295 мРа, при диаметър на приведения кръгов отпечатък в контактната зона Д=34 см. и при действителен еластичен модул на земната основа /земно легло/. Да се извършат необходимите проверки на: мразоустойчивост, опъни напрежения в асфалтовите пластовете, срязване на земната основа. Конструкцията на настилката на шлюзовете на локала на път I-9 да се съгласува с ИПМ. Да се даде детайл за връзката между новата и старата конструкция.

Тротоар за пешеходно движение – с бетонови плочи на вароциментов разтвор и основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали с възможност за поемане на колесно натоварване 1 тон.

За крайуличните паркинги  - асфалтобетонова настилка за паркинг за колесно натоварване 2,5т.

За велоалеите – асфалтобетонова настилка .

Да се разработят и предварително се представят решения за избор на конструкция на настилката, с основен пласт от минералбетон и несортирани каменни материали (в т.ч. и зона А), в зависимост от конкретните условия на земната основа и наличните материали за настилка в региона. При проектиране на конструкцията на пътната настилка да се отчете заблатяването на зоната.

За кръстовищата да се проектират подходи с понижаване на регулата, съгласно Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Да се  извършат всички необходими  съгласувания с експлоатационните дружества, сектор „ПП“ при ОД на МВР Бургас, ОПУ-Бургас, АПИ и всички други ведомства и служби съобразно засегнатата им собственост;

Да се изготви Схема на организация на движението    с пътни знаци и маркировка  , съгласно Закона и Правилника за движение по пътищата и изискванията на Наредби № 1, 2 и 18. Схемата подлежи на  съгласуване със сектор „ПП“ при ОД на МВР Бургас; Предвид връзките на локалното платно с главен път I-9, разработката подлежи на съгласуване с АПИ.

Принадлежности - Проектната документация трябва да предвиди всички необходими отводнителни, защитни и т.н. съоръжения и принадлежности. Въз снова на инженерно-геоложките и хидрогеоложки проучвания, да се обърне специално внимание на отводняването на пътното платно и пътното тяло и се предложи вариант за осигуряване устойчивостта на насипите. Да се предвидят всички необходими видове строителни работи, които да осигурят правилното оттичане на водите, напречното им превеждане и заустване. Да не се допускат води от напречните връзки върху пътната настилка;

Проектът по ЧАСТ „ПЪТНА” да съдържа:

Обяснителна записка

Обобщена количествена сметка, подробни количествени сметки и ведомости

Чертежи и схеми - да се изработят следните чертежи и детайли:

Ситуация в подходящ мащаб

Геометрично решение на улиците

Надлъжни профили

Типови напречни профили в М 1:50 и детайли

Подробни напречни профили с нанесена регулация

План настилки

План на отводняване

Сигнализация и маркировка с детайли

Детайли на отводнителни съоръжения, монтаж на предпазни огради и знаци и др.

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Обща част

Територията ,предмет на проектиране, обхваща ПИ в строителните граници на гр. Бургас в територията на Промишлена Зона „Юг-Запад”. Имотите са разположени в зона, ограничена от изток от продължението на бул. „Тодор Александров” – Път I-9, от запад -от водна площ и ул. „Комлушка низина”. В съседни имоти са разположени Ел. подстанция и Водоснабдителна помпена станция-ПС „Победа“.

По данни на експлоатационното дружество по ул. „Комлушка низина“ са изградени уличен водопровод за ПБН-DN110мм и водопровод за промишлени нужди-DN160мм.  По ул. „Захари Стоянов“  има изградена смесена канализация ф500мм, заустена към КПС „Вая“.

Към ПУП-ПРЗ са изготвени схеми по част: ВиК, съгласувани с „ВиК“ ЕАД-Бургас.

С изготвените схеми към ПУП-ПРЗ е дадено решение за водоснабдяване на територията, предмет на проекта, с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и с вода за промишлени нужди, както и отвеждането на отпадъчните битово-фекални води от урегулираните поземлени имоти към съществуваща канализационна система и отводняване на улиците чрез дъждовна канализация.

Водопровод ПБН, Водопровод промишлени нужди

В обхвата на проекта попада съществуващо трасе на деривация „Ясна поляна“-стомана ф1020мм  в участъка от  км. 242+020 от път „I-9 Бургас-Малко Търново“ до помпена станция „Победа“ и преминава през новопроектирани имоти от настоящия ПУП-ПРЗ и новопроектирани стълбове на въздушни линии -110кВ. Поради тази причина се налага неговата реконструкция в ново трасе, съобразено с новопроектираните проводи, сервитутите им, имоти и улици.

Съгласно инвестиционните намерения по ОПОС 2014-2020г. се предвижда  реконструкция на тласкател ниска зона (НЗ) от ПС „Победа“, но неговото трасе също попада в обхвата на настоящият ПУП-ПРЗ. Поради това  се предвижда  промяна на трасето му , съгласно новообразуваните имоти ,улици , проводи и техните сервитути.

Предвиждат се два броя водомерни шахти за водопровод за ПБН, в точката на водовземане от главен водопровод ф700 и по ул. „Комлушка низина“, както и един брой водомерна шахта за водопровод за промишлени нужди по ул. „Комлушка низина“.

Водопроводната мрежа  следва да осигурява питейно-битовото и противопожарно водни количества. Мрежата да се проектира като сключена. Външни противопожарни хидранти  да се предвидят стоящи, разположени на максимално отстояние от 100 м един спрямо друг. Хоризонталното отстояние на водопровода спрямо близкия уличен бордюр е прието равно на 1.00 м. Отстоянието от водопровода до битовата канализация е средно  2.00 м.

Промишлено водоснабдяване

По данни на експлоатационното дружество  „ВиК“ ЕАД –гр. Бургас по ул. „Комлушка низина“ е изграден водопровод ПЕВП ф160 мм за промишлено водоснабдяване. По улиците в обхвата на ПУП  е предвиден уличен водопровод за промишлени нужди, захранен от посочения съществуващ водопровод ф160 мм.

Промишленият водопровод не се предвижда за улично противопожарно водоснабдяване. Предвидена е водомерна шахта за измерване на разхода на вода в точката на захранване от съществуващия промишлен водопровод ф160 мм.  По всички улици да се предвиди диаметър ф160мм - равен на диаметъра на захранващия водопровод.  Проводимостта му при нормална експлоатационна скорост V= 1,3м/с възлиза на Q=20л/с., което е максималният капацитет на зоната.

Водоснабдяване за питейно-битови нужди

Питейно-битовото водоснабдяване в обхвата на проекта ще се извърши чрез основна точка на захранване – нов водопровод ф700 мм- изместване деривация "Ясна Поляна", чиято реконструкция е включена към настоящия етап на проектиране.   Промяната на трасето на деривация „Ясна Поляна“ е съобразена с новопроектираните трасета на улици, имоти , проводи на техническата инфраструктура и техните сервитути. След проведени предварителни проучвания с „ВиК“ ЕАД-гр.Бургас се предвижда реконструкцията на тласкателя от ПС „Победа“ по ОПОС 2014-2020г. и реконструкцията на деривация „Ясна Поляна“  да се изпълни с чугунени тръби с диаметър DN 700 с изолационно покритие, подходящо при силно агресивни почви и  наличие на блуждаещи токове.

По улиците в обхвата на проекта  се предвижда  уличен водопровод за питейно-битови нужди, захранен от цитираната точка. Водопроводната мрежа ще се  свърже и със съществуващия ПЕВП водопровод за ПБН в ул. „Комлушка низина“, така че да се образува пръстен с него. Оразмеряването на главните и второстепенни водопроводни клонове на фаза:Схеми е съобразено с прогнозната консумация на вода за ПБН и с пълното водно количество за противопожарно водоснабдяване. Предвиждат се водомерни  шахти за измерване на разхода на вода в точките на захранване .

Канализация за битови и промишлени отпадъчни води

Съществуващо положение

„ВиК“ЕАД- Бургас осигурява точка за заустване на битовите отпадъчни води от обекта, намираща се по ул. „Захари Стоянов“, където има изградена канализация ф500  към КПС „Вая“.

Проектно решение

За зоната да се проектира разделна канализация. Битовите отпадъчни води от обекта ще се заустят в същестуващата битова канализация, посредством канализационна помпена станция. Поради високите подпочвени води (в момента издържан хоризонт с кота, равна на езерата +1,40) и големите дълбочини за битовата канализация са разгледани два варианта за материал на уличната битова канализация“

- При подпочвени води до 2м над кота теме тръба (кота теме тръба до кота -0,60) – да се ползват двуслойни оребрени (гофрирани/коригурини) тръби от ПП SN10 или SN12

- При подпочвени води над 2м над кота теме тръба (кота теме тръба над кота -0,60) – да се ползват следните тръби:

- Плътностенни полипропиленови тръби на муфена връзка или челна заварка с гарантирана водоплътност на системата в диапазон +0,3 до +0,5 бара, при свързване посредством двойносвързващи муфи и до 10 бара, при свързване посредством челна заварка

- Плътностенни ПЕВП тръби PN6 или PN10 на челна или електро-дифузна Заварка.

Препоръчва се  да се избере варианта с плътностенни ПЕВП тръби, поради богатата гама от фасонни части и повишени механични свойства.

Площадката за КПС ще се ситуира в УПИ VIII-726, като е необходимо да се осигури санитарно-охранителна зона 20 м, съгласно Наредба N РД-02-20-8, Приложение 1 към чл.2,ал.5 и чл.108, т.6 .

Канализация за атмосферни води

Приет е вариант на заустване  в Черно море при съществуващата кейова стена на „Бургаски Корабостроителници“ АД

Предвижда  се да се  изградят плитко разположени дъждовни канавки с широчина 50см в участъците от о.т. 131 до о.т. 194 и o.т. 193 до о.т. 194.

Участъка от кръгово кръстовище до о.т.131 е с достатъчно голям наклон и в него ще се положат тръби DN 400. Всички останали участъци от дъждовната мрежа ще се изпълнят от покрити или закрити канавки.

Закритите  отводнителни колектори  са  решени  с правоъгълно напречно сечение с размери 210/90 см   и 152/ 92см. Изборът на тези сечения се дължи  на следните фактори и съображения:

•	Необходимост от провеждане на пикови големи водни количества, възникващи при интензивен валеж.

•	Заустване във фиксирана кота -0,60;

•	Пресичане със съществуващи инженерни проводи – водопроводи, сградни водопроводни и канализационни отклонения и електропроводи. Габаритният размер и разположението на предвидените закрити колектори  позволява разминаване със съществуващите и бъдещи комуникации.

Отводняването на зоната около локалното платно е решена с открити трапецовидни канавки с различни сечения- съгласно хидравлично оразмеряване .

За зоната се приема отточен коефициент ψ=0,6.

Към ВиК схемите е приложено хидравлично оразмеряване на канализацията за дъждовни води и на канализацията за битово-фекални води.

  - Хидравлично оразмеряване

    - Хидравлично оразмеряване на разделната канализация за дъждовни води

Периодът на еднократно претоварване в настоящата разработка се определя както следва:

- за разделна дъждовната канализация - P=0.5 година.

Изборът е направен въз основа на Таблица 1 към Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, чл. 18 и чл. 156, т. 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8. Периодът на еднократно претоварване на канализационните мрежи се избира в зависимост от вида на канализационната система, застрояването, конфигурацията на терена и конкретните местни условия, като се отчитат началните капиталови вложения спрямо щетите от препълване и необходимостта от евентуални бъдещи непредвидени разширения. Минималният период на еднократно претоварване за разделна дъждовна канализация съгласно цитираната таблица е не по-малък от 0.5 години. Това отчита факта, че разделната дъждовна канализация може да работи и в напорен режим без това да доведе до връщане на битови фекални води в сутеренни помещения.

В настоящия случай е избран период на еднократно претоварване P=0.5 година.

Интензивност на оразмерителния дъжд:

Гр. Бургас се намира във II-ра зона, съгласно което нормативната пет-минутна интензивност на дъжда при едногодишна повторяемост е:

q5,II,P1=225 l/s.ha.

Отточен коефициент:

Отточният коефициент намаля/редуцира ефективната водосборна площ, като по този начин количествено характеризира различното формиране на повърхностния дъждовен отток от различните покрития/настилки: асфалто-бетонни настилки, тротоари, плочници, покриви, зелени площи и др.

Отточният коефициент намаля/редуцира ефективната водосборна площ, като по този начин количествено характеризира различното формиране на повърхностния дъждовен отток от различните покрития/настилки: асфалто-бетонни настилки, тротоари, плочници, покриви, зелени площи и др. Въз основа на застроителния план се приема коефициент:  Ψср.=0.6

Съгласно хидравличните изчисления е приет диаметър DN250мм за напорния тръбопровод от КПС, който ще зауства в канализация ф500, намираща се по ул. „Захари Стоянов“.

Съгласно хидравличното оразмеряване на водопроводната мрежа във фаза: ВиК схеми са приети следните диаметри:  За Главен клон I- DN 200  ,  за второстепенните клонове- DN160.

Въз основа на изготвените и одобрени ВиК схеми за обекта, да се изготви технически инвестиционен проект по част: Водоснабдяване и канализация , във фаза:Технически инвестиционен проект , който да съдържа:

Част:Водоснабдяване:

-Улична водопроводна мрежа за питейно-битово и противопожарно водоснабдяване

- Улична водопроводна мрежа за водоснабдяване с вода за промишлени нужди

- Проект за реконструкция /изместване/ трасето на деривация „Ясна Поляна“ ,съобразен с новопроектираните трасета на улици, имоти , проводи на техническата инфраструктура и техните сервитути. Реконструкцията на деривация „Ясна Поляна“  да се изпълни с чугунени тръби с диаметър DN 700 с изолационно покритие, подходящо при силно агресивни почви и  наличие на блуждаещи токове

Да се проектират сградни водопроводни отклонения за всички прилежащи УПИ от мрежата за ПБН в съответствие с изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи.

Проектът по част: Водоснабдяване да се изготви в съответствие с Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Да се спазват изискванията на Наредба №Iз-1971/2009г.

Част: Канализация

-Улична канализационна мрежа за битово-фекални отпадъчни води до КПС в УПИ VIII-726

-Канализационен тласкател от КПС до съществуваща ревизионна шахта на битова канализация ф500 по ул. Захари Стоянов

-Канализационна помпена станция за битови отпадъчни води  в УПИ VIII-726-част:Технологична, сградни ВиК инсталации и площадкови ВиК мрежи

За КПС да изготвят технически инвестиционни проекти по части:

-Геодезия и ВП

-Архитектурна/При необходимост, в зависимост от част:ВиК-Технологична/

-Конструктивна

-Електро и КИП и А, Районно осветление

-Машинно-технологична/при необходимост/

-Пожарна безопасност

-Благоустройство и паркоустройство/при нужда/

-Улична канализационна мрежа за дъждовни води,  пресичане на главен  път I-9 и трасе на дъждовна канализация до заустване в Черно море, включително детайли на заустване.

Да се спазват изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи и Наредба №8/1999г. за правила и норми за разполагане на проводите на техническата инфраструктура в населени места..

Съгласно Чл. 73. (1) от Наредба №4/2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти,  чертежите на външните водопроводни и канализационни мрежи, включват:

1. ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2. надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

3. хоризонтални и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

4. монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

5. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

(2) В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Съгласно Чл. 75. (1)  от Наредбата изчисленията към част водоснабдяване и канализация на техническия проект включват:

1. хидравлични изчисления, и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения

2. разчетни таблици и графики;

3. изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на техническия проект;

4. спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;

5. количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

Етапно изпълнение на ВиК мрежите:

В обхвата на първи етап за изпълнение следва да бъдат включени:

- захранване с вода за ПБН   за зоната  от същ.водопровод чугун ф700 на територията на ПС“Победа“ с водомерна шахта

- Главен водопроводен клон 1 от водомерна шахта до УПИ VIII-726 –за КПС

- КПС за битово-фекални отпадъчни води  в УПИ VIII-726

- Битов канализационен клон 3 по улица от о.т. 221 до о.т. 195/заустване в Главен канализационен клон 1 ф400/

- Главен канализационен клон 1 от о.т. 195 до входна шахта пред КПС за битово-фекални отпадъчни води  в УПИ VIII-726

- Канализационен тласкател от КПС по улици от о.т. 195-221-222-226-227-228 до заустване в съществуваща канализация ф500 в близост до о.т. 115

- Канализация за дъждовни води

-открита канавка -дъждовен канализационен клон 5 от о.т. 226-22-221-195-до ревизионна шахта   –връзка с главен клон 1

-Главен клон 1/закрита канавка/ от шахта при заустване на клон 5  , пресичане на главен път  1-9, закрита канавка до съществуващо заустване в Черно море

ЧАСТ :ЕЛЕКТРО

Обща част

Територията – предмет на техническия инвестиционен проект граничи с ПС 110/20кV „Победа“ и е пресечена от съществуващи въздушни линии високо (110kV) и средно (20kV) напрежение, както следва:

-	ВЛ110kV  „Юнга“ от „ПС Победа – ПС Приморско“ – предвидена за изместване на обща стълбовна линия с ВЛ 110кV „Извор“в края на територията на „Индустриален логистичен парк 2“ и успоредно на главен път I-9.

-	ВЛ110kV  „Извор“ от „ПС М.Рудник – ПС Босна“ – предвидена за изместване .

-	ВЛ110kV  „Рубин“ от „ПС Победа – ПС М.Рудник“ – предвидена за изместване по най-южната улица „Индустриален логистичен парк 2“.

-	ВЛ 20kV  „Язовира“ – недействаща, за демонтаж.

-	ВЛ 20kV  „Божура“  - предвидена за кабелиране.

-	ВЛ 20kV  „Рудничар“ – недействаща, за демонтаж.

-	ВЛ 20kV  „Пода-Странджа“  (два ел.провода на обща стълбовна линия) – предвидена за кабелиране.

-	ВЛ 20kV  „Крайморие-Росенец“  (два ел.провода на обща стълбовна линия) – предвидена за кабелиране.

Към изменението на ПУП-ПРЗ за имотите в кв.4А по плана на ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас е изготвена схема за ел. захранването на бъдещите потребители – предприятия за безвредни производства, складови  и обслужващи сгради и други съпътстващи ги дейности. Утвърдени са трасета за изместване на съществуващите в обхвата на разработката въздушни линии (ВЛ) 110кV и 20кV и са съгласувани със собствениците на съоръженията – „ЕСО“ ЕАД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

В обхвата на проекта има съществуващ трафопост ТП „Пясъчна кариера“, който подлежи на изместване в предвидения за нов ТП УПИ ХХII-738, кв.5 (ТП 4). Новият ТП „Пясъчна кариера“ е включен в пръстен 20кV за територията.

Реконструкцията и изместването на съществуващите ВЛ 110кV и ВЛ 20кV не е предмет на настоящия технически инвестиционен проект, но новопроектираната техническа инфраструктура следва да е съобразена с предвидените в ПУП-ПРЗ нови въздушни трасета 110кV и нови кабелни линии 20кV. Новите кабели 20кV са обвързани с ел. схемата за територията.

Силнотокови мрежи и инсталации

Поради особеностите на терена – наличие на повърхностни води и заблатени участъци,

проектните решения да гарантират антикорозионната защита на съоръженията, а избраните ел. материали, оборудване, табла, стълбове и др. да бъдат в противовлажно изпълнение.

Силнотоковите мрежи да се проектират в съответствие с етапите на изпълнение на улична мрежа и техническа инфраструктура, да позволяват етапното им изграждане и въвеждане в редовна експлотация, да гарантират продължаване СМР на силнотоковите мрежи в следващите етапи/участъци от улици и да включват:

1.Тръбна мрежа за силови кабели (да се уточни с ръководството дали е икономически целесъобразно да се включи в заданието и дали да се проектира комбинирана силнотокова и слаботокова ТКМ) за новопроектираните участъци от улици. Проектът за ТКМ да осигурява възможност за изтегляне на бъдещи кабели 20kV и ниско напрежение (НН) за осигуряване ел. захранването на прилежащите имоти – без да се нарушават новоизградените настилки към съответните етапи на уличната мрежа.

Новата ТКМ да се предвиди с бетонови шахти с необходимите размери и бетонови капаци – разделени на части, всяка от които да се отваря самостоятелно. За шахтите да се изготви конструктивен чертеж. Шахтите да са ситуирани в тротоарите и тревните площи, по възможност в близост до границата между два съседни имота, за да могат да обслужват и двата имота. Местата им да са съобразени с подходите към имотите, стълбовете за улично осветление и други елементи на техническата инфраструктура. Тъй като терена ще е насипван – за ТКМ да се избере техническо решение, осигуряващо стабилност на изпълнение и експлоатация.

Силовите кабели в ТКМ не са предмет на настоящия проект. Ел. захранването на имотите ще се извършва на база сключени договори между собствениците им и електроразпределителното дружество. Поради това, че към момента на проектиране не се конкретизирани бъдещите мощности на имотите, за ТКМ да са избере унифицирано решение с еднакъв брой тръби – съответно за кабели 20кV и НН. За всеки имот да се предвидят „домови“ отклонения.

Проектът за ТКМ да съответства на етапите на изпълнение на уличната мрежа и да е съобразен с новопроектираните дъждовна и битова канализации, водопроводи, газопроводи, улично осветление и слаботокова тръбна мрежа и др. Да се спазят минималните отстояния, определени в „Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места“.

2.Силнотокови ел. инсталации – КПС в УПИ VIII-726, кв.2 - Като потребител по осигуреност на електроснабдяването обектът e втора категория потребител. Да се предвиди резервно ел. захранване на КПС с дизел-генератор. Вътрешните ел. инсталации да се проектират съгласно технологичното оборудване и обзавеждане на обекта. За съоръжението да се предвидят и мълниезащитна, заземителна инсталации и районно осветление.

3.Улично осветление – Като потребител по осигуреност на ел. захранването, уличното осветление е трета категория потребител. Да се проектира улично осветление за обслужващите улици, паркинги и велоалеи, осигуряващо необходимата нормативна осветеност в съответствие с категорията на второкласната улична мрежа. Проектът да се изготви в съответствие с етапите за изпълнение на уличната мрежа. Да се проектират необходимия брой захранващи касети и кабели за улично осветление, като се цели минимален брой захранващи източници (трафопостове, които ще се изградят от „Електроразпределение Юг“ ЕАД в имоти – общинска собственост), оптимално развитие и дължини на кабелната мрежа. Новопроектираните стълбове да бъдат с необходимата височина и с ел. табла за монтаж в стълб. Стълбовете за улично осветление да са стоманено-тръбни, с ел. табла за монтаж в стълб и раменни конзоли (рогатки) с необходимата дължина. Разположението и броят на стълбовете за улично осветление да бъдат избрани по начин, позволяващ оптимална осветеност и развитие на кабелната мрежа, удобен начин на обслужване. Местата на стълбовете да са съобразени със сервитутите на новите въздушни трасета 110кV.

Съгласно дългосрочната стратегия на Община Бургас за енергийна ефективност осветителните тела да бъдат LED с необходимата мощност. Да се приложат светло-техническите изчисления за постигнатата в проекта осветеност. В местата, където е необходимо, да се предвидят достатъчен брой осветителни тела – за по-добрата осветеност на кръстовища, подходи, велоалеи и др.

Да се изследва и заснеме съществуващото улично осветление на вече реализираните и/или проектирани улици в обхвата на разработката. Да се проучи възможността това осветление да се присъедини като захранване и управление към новопроектираното.

Осветлението да се проектира в режим “нощен - полунощен”. Управлението му да се обедини към частично изградената автоматичната система за управление на уличното осветление в гр. Бургас.

Проектът по част „Електро-силнотокови инсталации“ да съдържа:

-	Част “Електротехническа”, в т.ч. всички необходими чертежи, схеми, технически детайли, както и детайли за пресичания и сближавания надземната и подземна техническа инфраструктура.

-	Светло-технически изчисления.

-	Трасировъчни чертежи за ТКМ и уличното осветление.

-	Конструктивен чертеж за кабелна шахта от ТКМ.

-	Обяснителна записка по част “Енергийна ефективност” за избраните осветителни тела.

-	Количествено-стойностна сметка за видовете СМР и етапите на строителство.

Да се спазват изискванията на Наредба № 3/2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба №Із-1971/2010 г. за строително-техническите норми и норми за осигуряване при пожар, Наредба №8/1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населените места, Наредба №16/09.06.2004 г.  за сервитутите на енергийните обекти.

Инвестиционният проект да се съгласува с “ЕВН България Електроразпределение” АД и  „ЕСО“ ЕАД – „Мрежови експлоатационен район-Бургас.

ЧАСТ: СЛАБОТОКОВИ МРЕЖИ

Да се проектира  трасе за тръбна мрежа, при съобразяване с отреждането на имотите и подходите към тях. Да бъде определен сервитут за тръбната мрежа, съгласно Наредба №5/23.07.2009г. за реда и начина за определяне размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

Новите тръбни съобщителни мрежи да бъдат обвързани със съществуващите такива. Предвидените трасета за тръбна подземна мрежа за слаботокови услуги и интернет да имат осигурен габарит на изкопа на мрежата в бъдещите тротоари , която да обслужва имотите. Да се предвидят отклонения до имотите. Видът и броят на тръбите да са съобразени с бъдещото развитие на зоната . Да се предвидят шахти на пресичанията и отклоненията на мрежата, като броя им да зависи и от бъдещото изтегляне на кабели от доставчиците на съобщителни услуги. За всеки имот, при възможност от двете страни да се заложат „домови“ отклонения. Тръбите да се въведат в имотите и да се затапят преди възстановяване на изкопите.

Тъй като теренът е насипван и няма плътна почвена маса, за да се осигури стабилност и гъвкавост, тръбната мрежа да се изпълни по следния начин :

Под тротоари, тревни площи и входове към имоти с по 6бр.HDPE Ф 40 мм върху пясъчна подложка в изкоп  с размери 0,80/0,40 м;

Под пътища при тяхното пресичане -по  6бр.HDPE Ф 40 мм в бетонов кожух.

Да се предвидят  кабелни шахти през 120м разстояние в линейните участъци на трасето и при пресичането на улици с размери 60х90 см, тип ШКС01 с доставка и монтаж на рамка и полимер-бетонов капак .

Изкопът за полагане на защитните тръби в тротоарните площи да е с размери 0,80/0,40 м. Тръбите да се полагат върху пясъчна подложка. Изкопът за полагане на защитните тръби в бетонов кожух /пресечките на пътното платно/ да е с размери 0,90/0,40 м.

Съществуващи съобщителни мрежи:

1. Тръбна мрежа на БТК ЕАД  по ул. „Комлушка низина“

2 Тръбна мрежа на кабелните оператори: СКАТ ТВ“, „КОМНЕТ“, „Глобал нет технолоджи“, „Бургаснет“ и „Диджитал комуникейшънс“ по ул. „Комлушка низина“.

3. Тръбна мрежа на община Бургас във връзка с Интегрирания градски транспорт  успоредно на бул. Захари Стоянов.

Да се предвиди изместване на съществуваща слаботокова мрежа на БТК, която попада под бъдещите улици и паркоместа.

При изготвянето на работния проект следва да бъдат обозначени по различен начин съществуваща мрежа и нова кабелна мрежа и да се представи техническо задание на „БТК“ ЕАД и споразумение за изместване на електронна съобщителна мрежа, собственост на „БТК“  ЕАД,  между „БТК“  ЕАД  и възложителя.  Проектът да се съгласува с БТК и кабелните оператори.

Проектът да съдържа ел. съобщителна част (обяснителна записка, детайли), трасировъчен план, конструкция на шахта, количествена сметка.

Проектът да бъде се съобразен с изискванията в наредбите, имащи отношение към електронните съобщения:

- Наредба №35 от 30.11.2012г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

- Наредба №5 от 23.07.2009г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

- Инструкция за строителство на Оптични Кабелни Линии-София, БТК, 2001 г.

- Технически изисквания за подземни телефонни тръбни мрежи - БТК - НИИС.

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Да се предвидят необходимите мерки за пожарна безопасност в съответствие с изискванията на „Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, В сила от 05.06.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017 г.

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

Да се извърши подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен включващо налична подземна и надземна инфраструктура - шахти, стълбове и др., всички елементи на съществуващите пътни връзки, паркинги и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се заснеме подробно съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова декоративна растителност, единични дървета, храстови масиви и др.

Да се изготви опорен план, на който да са отразени всички елементи на специализирания кадастър, действащата регулация и актуална кадастрална карта, подземни проводи и съоръжения и техните сервитути.

Проектът да се изготви върху извадка от актуална кадастрална карта с нанесена действаща регулация и геодезическо заснемане.

Да се изготви и общ чертеж, на който да са нанесени проектните улици и всички нови елементи на техническата инфраструктура с посочени отстояния между тях.

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър за всички елементи на обекта. Tрасировъчните данни да бъдат изведени в координатна с-ма 1970 и в 2005(БКС).

За новите елементи на техническата инфраструктура да се изготви подробен трасировъчен чертеж в Координатна с-ма 1970 и в 2005(БКС). Към трасировъчния чертеж да се представи подробна таблица на засегнатите от проектните трасета имоти с данни за идентификатор на имота, вид територия, НТП, вид собственост и др.

Да се изготви проект за вертикална планировка. Проектните нивелети  да се обвържат с тези на граничещите улици и кръстовища. Вертикалната планировка да е изготвена съобразно изискванията на наредба № 4 за достъпна среда на хора  с увреждания. Вертикалната планировка да е изготвена в обем и съдържание спрямо наредбата за обем и съдържание на проектите по част Вертикална планировка, като се спазват изискванията за минимални и максимални напречни и надлъжни наклони. Същата да бъде придружена с картограма на земните маси.

Проекта да се представи в цифров вид ( *.CAD или *.DXF).

Проекта да бъде четим и представен в подходящ мащаб.

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

В съответствие с проекта по част пътна да се изготви конструктивен проект за всички нови съоръжения, както и за елементите част от вертикалната планировка (подпорни стени, електрически стълбове, предпазни огради, алейни мрежи и др.).

При изработването на конструктивния проект да се спазва действащата в момента на проектирането нормативна база, като същият да бъде изготвен при спазване принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № РД-02-20-19/2012г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“.

Проекта по част СК  да бъде съгласуван с всички останали проектни части, като за целта се отразят и съответните технологични отвори с необходимите детайли и указания за изпълнение.

Проектът по част "Конструктивна" да съдържа:

1.Обяснителна записка.

2.Статически  изчисления.

3.Графична част.

4.Количествена сметка.

ЧАСТ ИГП

Да се изготви инженерно-геоложки доклад за установяване носимоспособността на почвения слой и хидрогеоложките условия. В същия да се поставят основните изисквания за проектирането и изграждането   на  улиците ,   мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура и благоустрояването в обхвата на проекта.

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Проектът по част „Паркоустройство и балагоустройство“ да се съобрази с предвижданията на изготвен ПУП – ПРЗ на територията.

Проектната разработка да бъде изготвена на база подробна геодезическа снимка със заснета дълготрайна декоративна растителност при наличието на такава. За дървесната растителност да бъде изготвена санитарна експертиза на всяко конкретно дърво. Същата да бъде предвидена за премахване в случай че не е в добро състояние и попада в новопроектираните паркоместа, тротоари и подходи за обслужване на урегулирани поземлени имоти. В новопредвидените паркинги и зелени площи да се предвидят места за засаждане на нови дървета, като местоположението им да бъде съобразено с всички нормативни изисквания за размери и отстояния от комуникации /Нормативни изисквания за отстояние на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност от проводи, съоръжения и сгради/.

За лесно отводняване на терена както и екологичните изисквания на средата и новите предприети мерки за намаляване инсолацията на настилките, паркингите и тротоарите да се проектира с бетонови елементи на пясъчна и тревна фуга. В проектната разработка да се предвидят места за контейнери за отпадъци, места за велосипеди, предпазни ограничители за стъбла на дървета тип ограда, системи за кореново ограничаване и аерация на дърветата.

В дендрологичния проект да бъде сведен до минимум и да съдържа нова декоративна дървесна растителност, както и затревяване на обекта с подходящи тревни смески декоративен троскот. Към проекта да се изготвят детайли за вид и организация на настилките, преходи бордюри озеленени площи. Всички места за дървета и преходи към зелени площи да се предвидят на ниво терен без задигнати бордюри.

Основни технически, функционални и планови композиционни изисквания към проекта:

а) Да се спазват изискванията на Наредба №4, глава петнадесет, раздел ІІ.

б) Да се осигурява лесен пешеходен достъп до предвидения паркинг, вход изходите на прилежащите улици и ново предвидени сгради

в) Да се запази максимално съществуващата дълготрайна декоративна и храстова растителност.

г) Да се предвиди подходяща настилка по тротоарите пример:(за тротоари бетонови плочи 30/30/6 см сиви) и паркинга (бетонови елементи тип Решетка с големина 50/50/10см. – цвят сиви или други иновативни решения, палстифицирана пръст), улични бордюри 50/35/18см. – цвят сиви; градински бордюр 50/16/ 8см.

д) Да се предложи подходяща за фитогеографския район декоративна дървесна и храстова растителност, изискваща минимална поддържане, съобразена със стратегията за засаждане на дървета качена в сайта на Община Бургас.

е)  Да се приложат детайли за разрези на настилка, спецификация на материалите.

ж) Да се приложи траен начина на маркиране, при които бетоновите елементи да бъдат в различни цветове и при растера на настилката да се получи постоянна трайна маркировка на паркинга.

з) Проектът по част „Паркоустройство и балагоустройство“ да бъде окомплектован с проект за напояване.

Предвиденият посадъчен материал в дендрологична ведомост на обекта, трябва да отговаря на изискванията на ENA Quality Standards (ЕNA стандарт за качество).

Да се изготви подробна количествено - стойностна сметка с включени количества съгласно всички детайли и предвидена растителност с реална стойност.

Съдържание на проект част: „Паркоустройство и Благоустройство”

- Обяснителна записка

- Подробна геодезическа снимка с нанесена съществуваща растителност

- Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и наложено ново проектно решение.

- Санитарна експертиза за на всяко едно дърво.

- Денрологичен проект с предвидени нови места за засаждане на дълготрайна дървесна растителност

- Дендрологична ведомост - с указан новопроектиран брой дървета, вид дървета, размери, начин на укрепване.

- Детайли за укрепване на растителност засаждане, цветарници, арх. обзавеждане

- Детайл преход настилки, тревни площи.

- Количествено-стоиностна сметка

10. Проект за напояване на част „Паркоустройство и Благоустройство”

Забележка:

При изработване на ТИП да се спазват всички действащи до момента нормативни документи, Наредба №4 за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително и за хора с увреждания и Наредба №4 за обхват и съдържание за инвестиционните проекти; Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас ;

ЧАСТ: ПРОЕКТНО СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всяка част на техническия  инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи , както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията  и имена на производител.

Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка по УСН и ТНС с Building Мanager или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по усреднени норми и цени в строителството към момента на изготвянето им.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническият инвестиционен проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ .Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно приложеното задание. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

Техническият инвестиционен проект да се представи  по части, всяка от които да съдържа текстови и графични материали М 1:50 - с технически детайли и монтажни схеми както следва:

Проектът да се представи в пет / 5 / екземпляра на хартиен носител  и в цифров вид на магнитен носител 2 екземпляра в формат .dwg, и Word, Excel или еквивалентен програмен продукт.

1.Част “Геодезия”- обяснителна записка, трасировъчен чертеж и вертикална планировка съгласно посочените в заданието изисквания

Да се представи трасировъчен чертеж на всички елементи по части с посочени основни точки, криви и чупки, както и разстояния между проводи, елементи на улици, растителност и съоръжения.

2.Част „Пътна“ Текстова част: Обяснителна записка, Изчисления за приетата конструкция на настилката, Обобщена количествена сметка, подробна количествена сметка и ведомости, Графична част: Ситуация и надлъжни профили; Геометрично решение; Типови напречни профили с детайли; Подробни напречни профили; План настилки; План за отводняване; Сигнализация и маркировка с детайли; Временна организация на движение, Ситуация с нанесени вида и местоположението на засягащите се проводи и съоръжения на други ведомства и отразен достъпен маршрут .

3.Част „Паркоустройство и благоустройство- Обяснителна записка, Подробна геодезическа снимка с нанесена съществуваща растителност, Опорно-сравнителен план с нанесена съществуваща растителност и наложено ново проектно решение, Санитарна експертиза за на всяко едно дърво, Денрологичен проект с предвидени нови места за засаждане на дълготрайна дървесна растителност, Дендрологична ведомост - с указан новопроектиран брой дървета, вид дървета, размери, начин на укрепване, Детайли за укрепване на растителност засаждане, цветарници, арх. Обзавеждане, Детайл преход настилки, тревни площи, Количествено-стойностна сметка, Проект за напояване към част „Паркоустройство и Благоустройство”

4.Част “Водоснабдяване и канализация” - обяснителна записка, геометрично решение, детайли, конструкции на шахти, подробна количествена сметка с посочени технически характеристики на предвидените за влагане изделия и материали и др.

5.Част “Електро” - Част “Електротехническа” в т.ч. всички необходими детайли, както и детайлите за пресичания и сближавания със съществуващата подземна инфраструктура, Светло-технически изчисления за избраните улични осветители,   Количествена сметка за видовете СМР в т.ч. и за демонтажни работи, обяснителна записка за енергийна ефективност за избраните осветителни тела и др.

6.Част “Електронни съобщения”- част “електронна съобщителна мрежа“: обяснителна записка, графична част, детайли, подробна количествена сметка, конструкции на шахти, част „Видеонаблюдение“: тип и характеристики на камери, осветление, активно и пасивно оборудване, детайли на закрепване, ел. захранване, кабелна мрежа

7.Част „Геология“ – инженерно – геоложко становище

8.Пожарна безопасност

9.Укрепване, защита или реконструкция на съществуващи комуникации.

10.Обобщена количествена сметка на база  подробни количествени сметки и ведомости по всички части. Обобщена стойностна сметка.

11.Сборен план с нанесени всички подземни и надземни инженерни мрежи и съоръжения (съществуващи, за реконструкция и нови)

12.Строителни конструкции

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И НОРМАТИВНА БАЗА

При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на следната нормативна база:

- Закон за обществените поръчки

- Правилник за прилагане на Закона на обществените поръчки

- Закон за устройство на територията

- Закон за енергийната ефективност

- Закон за техническите изисквания към продуктите

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Закон за пътищата

- Закон за движението по пътищата

- Наредба 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти

- Наредба №РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за „Планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

- Наредба 1 за проектиране на пътища и приложенията към нея

- Наредба 1 за организиране на движението по пътищата

- Наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

- Наредба № 3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

- Наредба 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

- Наредба №9//2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи

- Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

- Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване при пожар

- Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

- Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

- Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи

- Наредба №3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електро-монтажните работи

- Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места

- Наредба №7 за ПНУОВТУЗ

- Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи

- Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- Наредба №5/23.07.2009г за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

- Наредба №35/30.11.12г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

# Други нормативни актове имащи отношение към предмета на поръчката.

# ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ

# Настоящата техническа спецификация се отнася за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с действащи нормативни актове. В противен случай, трябва да се прилагат винаги действащите законови разпоредби.

# Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

# При констатирани несъответствия между Техническата спецификация и нормативната база да се търси представител на Възложителя.

# В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, да се търси представител на Възложителя, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията.

# Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност, да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“.

# Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

# РАЗДЕЛ III:

# МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И технически и професионални способности НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБщЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:

(НЕПРИЛОЖИМО)

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ:

Участниците следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за проектантска и строителна дейност с покритие, произтичащо от чл. 171 от ЗУТ съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството, в които е установен).

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Когато участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да притежава валидна застраховка, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:

1. Участниците следва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Участниците трябва да са изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове поне 1 (една услуга) с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под услуга „сходна“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: дейност по проектиране на обект в областта на транспортната инфраструктура – в това число изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища, минаващи през населено място, и/или улици, и/или улични и тротоарни настилки и техническа инфраструктура, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация.

Под „техническа инфраструктура“ следва да се има предвид: разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности

Документ, с който се доказва:

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП - поле 1б) от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

4. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4.1. Минимално изискване за дейностите по изготвяне на инвестиционни проекти:

1) Проектант по Част „Архитектура“ – следва да има висше образование в областта на архитектурата, наличие на пълна проектантска правоспособност по посочената специалност към Камарата на архитектите в България и общ професионален опит не по-малко от 3 години, със специфичен професионален опит– да е участвал в проектирането на обект в областта на транспортната инфраструктура – в това число изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища, минаващи през населено място, и/или улици, и/или улични и тротоарни настилки.

2) Проектант по Част „Пътна“  – следва да има висше образование в областта на пътното строителство, наличие на пълна проектантска правоспособност  с професионален опит по посочената специалност и общ професионален опит като „Проектант по част „Конструктивна“ не по-малко от 3 години и специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на минимум 1 обект в областта на транспортната инфраструктура – в това число изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища минаващи през населено място и/или улици, и/или улични и тротоарни настилки.

3) Проектант по Част „Водоснабдяване и канализация“ - следва да има висше образование в областта на водоснабдяването и канализацията, наличие на пълна проектантска правоспособност с професионален опит по посочената специалност и общ професионален опит като „Проектант по част „ВиК“ не по-малко от 3 години и специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на минимум 1 обект в о бластта на техническата инфраструктура.

Под „техническа инфраструктура“ следва да се има предвид: разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности

4) Проектант по Част „Електро“ - експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

5) Проектант по Част „Електро – Силнотокови ел. инсталации“ - експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

6) Проектант по Част „Слаботокова“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

7) Проектант по Част „Пожарна безопасност“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

8) Проектант по Част „Геодезия“ – експерт с професионален опит по посочената част над 5 години.

9) Проектант по Част „Строителни конструкции“ - следва да има висше образование в областта на строителството на сгради и/или инженерни съоръжения и/или конструкции, наличие на пълна проектантска правоспособност с професионален опит по посочената специалност и общ професионален опит като „Проектант по част „Строителни конструкции“ не по-малко от 3 години и специфичен професионален опит – да е участвал в проектирането на минимум 1 обект в областта на транспортната инфраструктура – в това число изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища минаващи през населено място и/или улици, и/или улични и тротоарни настилки.

10) Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване“ – експерт с професионален опит по посочената част и пълна проектантска правоспособност .

11) Проектант по Част „Паркоустрояване и озеленяване“ - експерт с професионален опит по посочената част и пълна проектантска правоспособност.

Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

Забележка: Едно лице може да съвместява две или повече длъжности ако това не противоречи на нормативните изисквания.

При подаване на офертата, за доказване на това обстоятелство участникът попълва единствено съответното поле в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членове на ръководния състав, когато това е необходимо, които ще отговарят за изпълнение, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата, както и копия от сертификати и/или други документи, доказващи, че участникът разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

ВАЖНО:

Участниците следва да имат предвид изискването на чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно което право да упражняват описаните в посочената разпоредба професии  в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Възложителят няма да сключи договор с участник, който към момента на сключване на договор не представи за всички предложени специалисти удостоверения за пълна проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват проектирането по съответната част.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Всеки участник има право да представи само една оферта за участие.

Участник, който не отговаря на изискванията посочени в обявлението и документацията за участие ще бъде отстранен.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка съгласно разпоредбите на §2 от ДР на ЗОП.

За участие в откритата процедура по избор на изпълнител по реда на ЗОП участникът следва да представи идейно решение /концепция/.

Идейното решение /концепция/ представлява техническото предложение на участниците в процедурата по ЗОП за избор на изпълнител за обект: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас“. То се състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните елементи: идейна схема на пространствената организация на обекта, която минимално следва да съдържа предложение за зониране и етапно изграждане на различните изискуеми съоръжения.

С идейната схема на проектното предложение, следва да се обоснове техническото предложение за постигане целите на проекта.

След приключване на процедурите по ЗОП и сключване на договор за изпълнение, идейното решение /концепция/ ще подлежи на предварително разглеждане от компетентните органи. След разглеждането му, в едно с дадените препоръки и указания, същото ще послужи за изготвяне на технически инвестиционен проект.

# РАЗДЕЛ IV:

# КРИТЕРИИ ЗА възлагане

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „КАЧЕСТВО / ЦЕНА”

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА”

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

# Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 70, ал. 9 ЗОП.

# Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените критерии на възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на офертите) се оценяват с комплексна оценка – „КО“.

# За икономически най-изгодна се определя тази оферта, която има най-висока комплексна оценка.

# Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Предложен срок за проектиране (ПС) и Предложена цена (ПЦ).

# КО = ПС+ПЦ

# Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т.

# На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

# Комплексната оценка на всеки участник се формира по следните два показателя:

# 1. Показател „Предложен срок за проектиране“ (ПС) с максимален брой точки, които може да получи всеки участник 40 т. и тегловен коефициент 40 %, представляваща оценка на предложения срок за изпълнение на поръчката, направено от съответния участник.

# 2. Показател „Ценово предложение“ (ПЦ)  с максимален брой точки, които може да получи всеки участник 60 т. и тегловен коефициент 60 % представляваща оценка на ценовото предложение на съответния участник.

# Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

# Офертите се оценяват в следната последователност:

# 1. Определяне на оценка по показател ПС

# 2. Определяне на оценка по показател ПЦ

# 3. Определяне на комплексна оценка (КО).

# ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ“ (ПС)

# Определянето на оценката по показател „Предложен срок за проектиране“ (ПС) е с максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 40 т.  Максималният брой точки /40 точки/ по този показател, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на проектирането. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

Сmin

ПС= 40 х --------,

Сn

„40”  е тежестта на показателя;

Сn– срокът, предложен от съответния участник;

Сmin – предложеният най-кратък срок.

2. По показател Оценка на „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” (ПЦ)

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 60 т.  Максималният брой точки /60 точки/ по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена за изпълнение на всички дейности по поръчката, включващи проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ПЦ= 60 х --------, където

Рn

„60”  е тежестта на показателя;

Рn– цената, предложена от съответния участник;

Рmin - предложената минимална цена.

ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до третия знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда посочен по- горе.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение (Приложение № 2). Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

# Раздел V:

# ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

# i. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

1.1 Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата, упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс

1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи, както и лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. Има задължения за данъци и задължителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на  участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен ако не е налице е една от следните хипотези:

- налага се да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.4.  Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

1.5. Установено е, че участникът:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение:

а) нарушение на чл. 61, ал. 1 от Кодекса на труда;

б) нарушение на чл. 62, ал. 1 или 3 от Кодекса на труда;

в) нарушение на чл. 63, ал. 1 или 2 от Кодекса на труда;

г) нарушение на чл. 118 от Кодекса на труда;

д) нарушение на чл. 128 от Кодекса на труда;

е) нарушение на чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

ж) нарушение на чл. 245 от Кодекса на труда;

з) нарушение на чл. 301 - 305 от Кодекса на труда;

и) нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

й) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е налице конфликт на интереси, с възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, или имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.

1.8.  Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

2. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят може да отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:

а) обявен е в несъстоятелност; или

б) е в производство по несъстоятелност; или

в) е в процедура по ликвидация; или

г) е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) преустановил дейността си; или

е) е чуждестранно лице и се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура (по б. от „а“-„д“), съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

ж) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, което е установено с акт на компетентен орган;

з) някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи е опитал  да:

- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване. Липсата на обстоятелствата по т. 1.8. се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, чрез представяне на отделен ЕЕДОП.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя – попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в част ІІІ – Основание за изключване. Липсата на обстоятелствата по т. 1.8. се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

При подаване на офертата, липсата на гореизброените обстоятелства се удостоверяват от всеки участник/подизпълнител/член на обединение в процедурата, чрез представяне на отделен ЕЕДОП.

3. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

-предварително обявените условия на поръчката;

-правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

г) участници, които са свързани лица.

4. При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата по т. 1 в ЕЕДОП, а избраният за изпълнител доказва липсата на основания за отстраняване, както следва:

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

4.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3:

– удостоверение от органите по приходите (предоставя се от компетентния орган на Възложителя по служебен път)

– удостоверение от общината по седалището на възложителя;

– удостоверение от общината по седалището на участника;

4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

4.4. декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7;

4.5. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – възложителят извършва справка служебно в Търговски регистър.

* Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

УТОЧНЕНИЕ:

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

# РАЗДЕЛ VI:

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

# I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

# 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

# 2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

# 3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност.

# 4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

# 5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

# 6. Подизпълнители

# 6.1.  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

# 6.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

# 6.3. Разплащанията по 6.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

# 6.4. Към искането по т. 6.3. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

# 6.5. Възложителят има право да откаже плащане по т. 6.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

# 6.6. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

# 6.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

# 6.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

# 6.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. Новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности

# 6.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6.9. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

# 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

# 8. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДП на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

# 9. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

# а/. лицата, които представляват участника;

# б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

# в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

# Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

# 10. Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

# II. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

# 1. До 10 (десет) дни преди изтичане срока за подаване на оферта всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на адреса посочен в обявлението.

# 2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение в 4 (четири) дневен срок от постъпване на въпросите, но не по – късно от  6 (шест) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се посочва кой е отправил искането.

# РАЗДЕЛ Vii:

# УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА и изисквания

# КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2, в срока посочен в обявлението.

1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива функции.

1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от лицето, представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие на такъв). В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна.

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя, която се надписва по следния начин:

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“

ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2

ОПАКОВКА № _______

Вх. № ____________/____________ г.

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас“

_________________________________________________

име на участника

_________________________________________________

участници в обединението (когато е приложимо)

_________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция

_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

3. Съдържанието на опаковката включва заявление и оферта.

3.1. Заявлението съдържа:

3.1.1. Опис на представените документи – по образец Приложение № 1;

3.1.2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация по образец Приложение № 4 на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП;

3.1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката.

Указания за попълване на ЕЕДОП:

- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

УТОЧНЕНИЕ:

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Указания за представяне на ЕЕДОП:

ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП – PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка).

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

1) Изтеглете предоставения от Възложителя „espd-response” файл и го съхранете на компютъра си;

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ;

5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml;

6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона „Напред“;

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда попълненият файл;

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената поръчка и обявлението за поръчка.

3.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3.1.5. При участник – обединение – документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, а именно: Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3.2. Офертата съдържа:

# 3.2.1.Техническо предложение, съдържащо:

# а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

# б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и изискванията на Възложителя, изготвено по образец – Приложение № 3, при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, представено в оригинал.

# Предложението се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат. Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника. Ако е приложимо, се  представя декларация (по образец Приложение № 9), относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец Приложение № 5;

г) Декларация за срока на валидност на офертата – по образец Приложение № 6;

Предложението за изпълнение на поръчката, следва да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната – по образец Приложение № 7.

При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg).

е) Декларация по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на личните данни – по образец Приложение № 8 – подава се от всяко лице, чийто документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата.

В Техническото предложение участниците следва да предложат следните

7.1. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части – по предложение на участника, в календарни дни (Приложение № 3 „Техническо предложение“), като същият следва да бъде не по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на техническия инвестиционен проект следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект започва да тече от датата на сключване на договора и предоставяне с приемо-предавателен протокол на окончателни изходни данни на изпълнителя. За краен срок се счита датата на предаване на техническия инвестиционен проект за оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

Срокът спира да тече при доказана необходимост от допълнителни изходни данни за проектант/ите.

ВАЖНО!

Участникът предлага срок за проектиране в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които сроковете са предложени в различна мерна единица и/или предложените срокове превишават посочените максимални срокове.

# Към Техническото предложение се представя:

В техническата си оферта участникът следва да представи най-малко следната информация:

- Цели и очаквани резултати от изпълнението на поръчката;

- Описание на основните етапи в изпълнението на поръчката. Ключови моменти и продукти.

# Идейно решение /концепция/ за обекта,

# •	Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните елементи: идейна схема на пространствената организация на обекта, която минимално следва да съдържа предложение за зониране и организация на различните изискуеми съоръжения, включително идейна схема на обвръзка с прилежащите улици.

# С идейната схема на проектното предложение, следва да се обоснове техническото предложение за постигане целите на проекта.

# По желание на участника могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението-схема на разположението на мрежите на техническата инфраструктура, аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др.

•	Предлагани подходи и методология за изпълнение на поръчката. в тази част участникът предлага и мерките за превенция и управление на потенциални рискове

В тази част от офертата всеки участник следва да предложи мерки/стратегии за предотвратяване и управление на идентифицираните потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за проектиране.

Участниците следва да определят и представят подробно описание на стратегиите/ мерките за предотвратяване на идентифицираните рискове, тяхното управление с цел преодоляване и минимизиране на въздействието им, включително реакция при настъпване, планирани ресурси и отговорници за управление, контролни дейности, застраховане и др.

Предложения относно описанието на предлаганите мерки срещу потенциални рискове, които не отговарят на техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти или в които липсва елемента „мерки за превенция и управление на потенциални рискове”, следва да бъдат предложени за отстраняване.

•	Разпределение на ресурсите – организационна структура, мобилизация на експертите и разпределение на техните задачи и отговорности, разпределение на времевия ресурс за изпълнение на основните етапи от поръчката, срокове за предаване на проекта, съгласно изискванията на заданието за проектиране, срокове за предаване на технически  инвестиционен проект по всички части, съгласно изискванията на заданието за проектиране, срокове за отстраняване на забележки /нередности/ по предадения технически инвестиционен проект.

•	Система за комуникация с възложителя и заинтересованите страни – механизми за комуникация и консултации с възложителя, ресорните звена на общинска администрация, представяне на проектите и консултации с местната общност.

В тази част от офертата си, участникът следва да посочи описателно и изчерпателно стратегиите, подходите и планираната методология за изпълнение на поръчката в изисквания от възложителя обем и качество.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

Всеки документ, приложен към техническото предложението трябва да бъде подписан и подпечатан, като се посочи и името и фамилията на лицето, което го е подписало.

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения и/или същите не са надлежно подписани и подпечатани на указаните места, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

# 3.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

Представя се попълнено по образец Приложение № 2, приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на участника и поръчката.

Участниците предлагат цена за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части, съгласно изискванията на заданието за проектиране. Предлаганата цена следва да бъде посочена в български лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая, без включен ДДС и с включен ДДС, с цифри и с думи.

При несъответствие между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предложената цена следва да бъде окончателна, същата да не подлежи на промяна и да бъде определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, включваща всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност и/или съответно цената по дейности, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

# Раздел VIII:  УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

# 1.  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Бургас, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, ет. 2.

# 2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

# 3. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение на участника, като комплектуването на документите трябва да бъде съобразено в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

# 4. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия участника.

# 5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

# 6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

# РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И

# ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

# 1. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора, без включен ДДС.

# 1.1. Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

# а) парична сума;

# б) банкова гаранция;

# В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;

# в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

# Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора.

# 1.2. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

# 1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

# 1.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

# 1.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

# 1.6. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка:

# ‚ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС“ АД

# Банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- КЛОН БУРГАС.

# IBAN – BG41 CECB 9790 10D3 2152 01

# BIC – CECBBGSF

# 1.7. При представяне на гаранцията изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя/внася гаранцията.

# 1.8. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

# РАЗДЕЛ X.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Сключване на договор за обществена поръчка.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и начин за сключване на договора.

2.1. Процедура

2.1.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора;

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.1.3. В случаите по т. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

2.1.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

2.2. Подизпълнители

2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

2.2.2. Разплащанията по т. 2.2.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

2.2.3. Към искането по т. 2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 2.2.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

2.2.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“.

# ДРУГИ УКАЗАНИЯ

# 1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.

# 2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка.